Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)	Naše značka (č. j.)	Hradec Králové

8418/ZP/2008-Čr	                           20.06.2008

Odbor | oddělení		Vyřizuje | linka | e-mail

Odbor životního prostředí a zemědělství	Ing. David Černošek / 188

Oddělení EIA a IPPC	dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Větrná elektrárna Enercon E70 – Nový Hrádek“

ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO   ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název: Větrná elektrárna Enercon E70 – Nový Hrádek

Kapacita (rozsah) záměru:

Podnikatelský záměr předpokládá výstavbu jedné nové větrné elektrárny, v k.ú. Nový  Hrádek, na vrchu Šibeník, v lokalitě U Březí. Výrobcem a distributorem je společnost  ENERCON GmbH, Německo. Větrná elektrárna má maximální výkon 2,0 MW, typové označení je Enercon  E-70 E4 (dále jen „Enercon E70“). Technicky se jedná o kuželovou věž vysokou 85 m, která je ukončena gondolou s vlastním složitým zařízením elektrárny. Energetickou jednotkou je synchronní generátor, který je přímo (bez převodovky) napojen na trojlistý rotor o průměru 71 m. Elektrárna je ukotvena v betonovém základu o velikosti cca 15x15x2 m, který je ještě překryt asi jednometrovou vrstvou zeminy pro zarovnání s okolním terénem.

Stávající nadzemní elektrická přípojka (VN 35 kV) do rozvodny umístěné u elektráren EKOV 400 bude využita pro zapojení nové elektrárny Enercon E70 do distribuční sítě.

Součástí tohoto oznámení není řešení odstranění čtyř stávajících neprovozovaných větrných elektráren EKOV 400, které se v blízkostí místa výstavby v k.ú. Nový Hrádek nacházejí. Investor záměru však jejich demontáž před výstavbou větrné elektrárny Enercon E70 předpokládá. Demontáž a rekonstrukce míst výstavby čtyř elektráren EKOV 400, bude řešena v samostatném správním řízení podle stavebního zákona s příslušným stavebním úřadem v Náchodě.

Investiční záměr byl zpracován v jedné variantě umístění a typu zařízení.

Charakter záměru:

Záměrem je míněna výstavba jedné větrné elektrárny Enercon E70, obslužné plochy, upravené příjezdové komunikace. Energetické připojení bude realizováno do stávající rozvodny na pozemku parc. č. 497 zemním kabelovým vedením o napětí 35 kV.

Veškeré pozemky, potřebné pro výstavbu větrné elektrárny, obslužné plochy a komunikací  budou vykoupeny a převedeny do vlastnictví ČEZ Obnovitelné  zdroje, s.r.o., nebo pronajaty od majitelů na dobu nejméně 25 let.

V Novém Hrádku jsou již od roku 1995 umístěny 4 větrné  elektrárny EKOV 400 (každá s nominálním výkonem 400 kW), 200 m od okraje obce Nový Hrádek na kopci Šibeník s nadmořskou výškou 655 m. Postavila je firma ALVYEN s.r.o. na základech původně budovaných větrných elektráren 315 kW-Vítkovice, a.s. Jednalo se o provozně neodzkoušená zařízení, kdy řada problémů byla odstraňována během montáže a při uvádění do provozu. Zkušební provoz větrného parku byl povolen stavebním úřadem Náchod do 30.9.1997, nebyl však realizován pro závady a vysokou úroveň hlukové emise (v nočních hodinách musela být větrná farma odstavena). Po uvedeném termínu nebyla stavba zkolaudována a nemohla tedy být trvale provozována. Od roku 1999, kdy se větrná farma stala majetkem firmy Východočeská energetika, a.s., byly zahájeny opravy nedostatků.

V současnosti převzala větrnou  farmu nově vzniklá společnost ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., která plánuje demontáž současných čtyř elektráren a jejich nahrazení pouze jedinou moderní elektrárnou s nominálním výkonem 2 MW.

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Městys: Nový Hrádek

Katastrální území: Nový Hrádek

Parcely pro základy větrné elektrárny a manipulační plochu: 609/1, 610/1, 621/10

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

Termín zahájení stavby: 08/2009

Předpokládaný termín dokončení stavby: 11/2009

Oznamovatel: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Závěr:

Záměr „Větrná elektrárna Enercon E70 – Nový Hrádek“ naplňuje dikci bodu 3.2, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Větrná elektrárna Enercon E70 – Nový Hrádek“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na  oblast ochrany přírody a krajiny a oblast ochrany veřejného zdraví.

V dokumentaci je třeba:

- vzhledem k tomu, že odstranění čtyř stávajících elektráren není součástí záměru a oznamovatel jejich demontáž před výstavbou nové větrné elektrárny pouze předpokládá, upravit vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, zejména při vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz,

- vyhodnotit možné kumulativní vlivy záměru a stávajících čtyř větrných elektráren,

- zpracovat variantní řešení záměru z hlediska umístění záměru a jeho kapacity,

- doplnit vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví zpracované autorizovanou osobou,

- zohlednit ve vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz pravděpodobnou viditelnost větrné elektrárny i ze vzdálenosti cca 20 km,

- vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz Orlických hor (CHKO Orlické hory),

- dopracovat vyhodnocení rizik ohrožení holuba doupňáka a kulíška nejmenšího, a to zejména s ohledem na udržení populace v příznivém stavu,

- podrobně vyhodnotit vliv záměru na řád letounů, včetně podrobné studie jejich výskytu.

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha).

Odůvodnění:

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů a veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a také požadavky na další posuzování záměru podle zákona. S přihlédnutím k těmto námitkám a požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

ze dne 28.05.2008,

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,

ze dne 09.06.2008,

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 09.06.2008,

- Správa CHKO Broumovsko,ze dne 10.06.2008,

- Správa CHKO Orlické hory, ze dne 09.06.2008,

- Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, ze dne 06.06.2008,

- Městský úřad Náchod, ze dne 10.06.2008,

- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 29.05.2008,

- MUDr. Vladimíra Snášelová, ze dne 01.06.2008,

- Monika a Roman Kocourkovi, ze dne 12.06.2008,

- Ferdinand a Marie Grymovi, ze dne 11.06.2008,

- Ing. Roman Grym, ze dne 09.06.2008,

- Ing. Petr Hlaváček, ze dne 10.06.2008,

- Eva a Karel Břeňovi, ze dne 09.06.2008,

- Ing. Pavel Sobotka, ze dne 02.06.2008.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 12 výtisků a 20 kusů dokumentace v elektronické podobě včetně příloh.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Dr. Ing. Richard Veselý	       vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

Rozdělovník: k čj. 8418/ZP/2007 - Čr

Dotčené územní samosprávné celky:

- Královéhradecký kraj – zde

- Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod,  Českoskalická 254, 547 01 Náchod

- ČIŽP OI Hradec Králové,  Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

- Úřad městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

- Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

- Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

- MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel:

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

- MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové

- Úřad pro civilní letectví Česká republika, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

- Českomoravská myslivecká jednota, Třebízského 656, 784 01 Litovel

- Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov

- Obecní úřad Sendraž, Sendraž 22, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Mezilesí, 549 23 Mezilesí 89

- Obecní úřad Libchyně, Libchyně 4, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Bohdašín, Bohdašín 21, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Janov, Janov 30, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Sněžné, Sněžné 125, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Sedloňov, Sedloňov 159, 517 91 Deštné v Orlických horách

- Obecní úřad Olešnice v Orlických horách, 517 83 Olešnice v Orlických horách 8

- Obecní úřad Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná 128

- Obecní úřad Borová, Borová 32, 547 01 Náchod

- Obecní úřad Jestřebí, Jestřebí 60, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Slavoňov, Slavoňov 74, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Ohnišov, 517 84 Ohnišov 172

- Obecní úřad Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška

- Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 323, 516 Rychnov nad Kněžnou

- Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

- Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

- MUDr. Snášelová Vladimíra, Dvořákova 1094, 547 01 Náchod

- Ing. Pavel Sobotka, Náchodská 304, 549 22 Nový Hrádek

- Eva a Karel Břeňovi, K Přístavišti 604, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

- Ing. Roman Grym, Pod Šibeníkem 331, 549 22 Nový Hrádek

- Ing. Petr Hlaváček, Rokolská 123, 549 22 Nový Hrádek

- Ferdinand a Marie Grymovi, U Stadionu 358, 549 22 Nový Hrádek

- Monika a Roman Kocourkovi, Končiny 277, 549 22 Nový Hrádek